Cosonic ВТ-900

Описание

- Включение питания/пауза/воспроизведение/ответ на телефонный звонок

- Предыдущий трек

- Следующий трек

- Увеличение громкости

- Уменьшение громкости

- Светодиодный индикатор

- Разъем для подключения зарядного устройства

- Провод наушников

- Шнурок

- Зажим для закрепления гарнитуры на одежде на (рисунке не показан).

Комплектация

- Гарнитура

- Наушники

- Зарядное устройство

- Зарядный USB-кабель

- Инструкция по эксплуатации

Характеристики

Спецификация Bluetooth:				V2.0 Класс 2

Поддержка Bluetooth:					HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Рабочий диапазон частот:				2400,0 – 2483,5 МГц

Аккумуляторная батарея:				литий-полимерная

Время зарядки батареи:					2 – 3 часа

Время работы в режиме разговора:	 		более 7 часов

Время работы в режиме прослушивания музыки:	более 5 часов

Время работы в режиме ожидания:			более 200 часов

Размеры, мм: 						28(Д) х 56(Ш) х 16(В)

Зарядка аккумуляторной батареи

Гарнитура оснащена аккумуляторной батареей. Перед началом использования гарнитуры батарею следует зарядить минимум в течение 5 часов.

В процессе зарядки батареи горит красный светодиодный индикатор поз.6. По окончании зарядки он гаснет.

При разрядке батареи раздается предупреждающий звуковой сигнал и начинает мигать красный светодиодный индикатор поз.6.

Включение/выключение гарнитуры

Включение. Нажать на гарнитуре кнопку поз.1 и удерживать её в течение 4 секунд, прозвучит звуковой сигнал, мигнет синий светодиодный индикатор поз.6.

Выключение. Нажать на гарнитуре кнопку поз.1 и удерживать её в течение 4 секунд, мигнет красный светодиодный индикатор поз.6, прозвучит звуковой сигнал; после звукового сигнала красный светодиодный индикатор будет гореть в течение 5 секунд.

Подключение к устройству

- Гарнитура и устройство должны находиться на расстоянии не более 1м друг от друга.

- В соответствии с инструкцией к устройству включить в нем функцию Bluetooth.

- Нажать на гарнитуре кнопку поз.1 и удерживать её в течение 5 секунд, потом отпустить, загорается красный и синий светодиодный индикаторы, происходит подключение устройств.

- В меню Bluetooth устройства выбрать соединение с «ВТ-900».

- При запросе кода ввести «0000».

- При успешном подключении раздастся звуковой сигнал, замигает синий светодиодный индикатор.

- Если подключение не состоялось или было прервано, то гарнитуру необходимо выключить, после чего повторить попытку подключения.

- Если при использовании Bluetooth гарнитуры она окажется на расстоянии более 10м от Bluetooth устройства, то может произойти разрыв связи. В этом случае гарнитура автоматически выполнит поиск, и если Bluetooth устройство окажется в зоне установления соединение, то связь восстановится.

- Если время разрыва соединения превысит 20 минут, гарнитура автоматически выключится. Если Вы захотите продолжить её использование, просто включите гарнитуру заново.

- При использовании гарнитуры совместно с мобильным телефоном поддерживающим Bluetooth, при каждом последующем включении гарнитура будет автоматически находить Ваш телефон (телефон должен поддерживать такую функцию).

- При соединении гарнитуры с Bluetooth устройствами руководствуйтесь инструкциями по эксплуатации этих устройств.

Функции телефона

- При поступлении звонка гарнитура подает предупредительный звуковой сигнал. Чтобы принять звонок нажмите кнопку поз.1.

- Если телефонный звонок поступает во время прослушивания музыки, то гарнитура автоматически перейдет из режима прослушивания в режим разговора. Чтобы принять звонок необходимо нажать кнопку поз.1. Чтобы завершить звонок необходимо нажать кнопку поз.1 ещё раз, после чего гарнитура перейдет в режим воспроизведения.

- Смена функций от телефона к наушникам производится нажатием на кнопку поз.2 или кнопку поз.3.

- Завершение/прерывание связи. Во время разговора нажать кнопку поз.1.

- Отклонение поступившего звонка. Во время поступления звонка нажать на кнопку поз.2 или кнопку поз.3.

- Звонок по телефону. В режиме ожидания после набора номера на телефоне происходит автоматическое переключение звонка с телефона на гарнитуру.

- Повторный набор номера. Нажать и удерживать в течение 2-3 секунд кнопку поз.2 или кнопку поз.3. После набора номера происходит запись разговора.

- Удержание разговора. Если во время телефонного разговора поступает звонок по второй линии, для удержания действующего разговора и переключения на новый – нажать и удерживать в течение 2-3 секунд кнопку поз.1. Если текущий разговор должен быть закончен - нажать кнопку поз.1.

Воспроизведение музыки

- Воспроизведение/Остановка воспроизведения. В режиме воспроизведения двукратно нажать на кнопку поз.1.

- Пауза/Возобновление. В режиме воспроизведения однократно нажать на кнопку поз.1.

- Предыдущий трек/Следующий трек. В режиме воспроизведения для перехода в самое начало воспроизводимого трека или переключения на один трек назад -нажать на кнопку поз.2. В режиме воспроизведения для перехода в самый конец воспроизводимого трека или переключения на один трек вперед -нажать на кнопку поз.3.

- Регулирование громкости. Для увеличения громкости нажать на кнопку поз.4 (+), для уменьшения громкости нажать на кнопку поз.5 (-). При достижении максимально возможного уровня громкости или наименьшего уровня громкости раздастся предупредительный сигнал.

Меры безопасности при эксплуатации

- Не подвергайте гарнитуру воздействию высокой влажности.

- Не используйте гарнитуру в условиях высоких и низких температур

- Не используйте для очистки гарнитуры растворители и другие агрессивные жидкости.

- Избегайте контакта гарнитуры с острыми и другими посторонними предметами, это может привести к появлению повреждений и нарушению работоспособности гарнитуры

- Не пользуйтесь гарнитурой в течение слишком продолжительного времени, храните её в сухом месте, избегайте резких перепадов температуры и хранения в пыльных местах.

- Не вскрывайте и не разбирайте гарнитуру и аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ!

- Не давайте гарнитуру маленьким детям, т.к. она содержит мелкие детали, представляющие опасность для их жизни и здоровья.

- При использовании гарнитуры во время вождения автомобиля будьте предельно внимательны, обеспечивайте безопасность участников дорожного движения.

- Не используйте гарнитуру в местах, в которых эксплуатация данного рода электронных и беспроводных устройств ограничена/запрещена (больницы, в салоне самолета и т.д.)